## Slide 1: Metode preciznih geodetskih merenja i obrade podataka
Prof. dr Vladimir Bulatović vbulat2003@yahoo.com
dr Marko Marković marko_m@uns.ac.rs
Tatjana Budimirov tatjana.kuzmic@uns.ac.rs
BRANA U MARADIKU – Obrada podataka snimljenih totalnom stanicom

## Slide 3: Sadržaj
Srediti zapisnik sa podacima snimanja girusnom metodom – izračunati definitivne vrednosti horizontalnih pravaca, vertikalnih uglova, kosih dužina.
Na osnovu koordinata stubova S1 i S2 u GK projekciji, pronaći i koordinate stubova S5 i S6 u GK projekciji
Kose dužine merene na terenu svesti na ravan GK projekcije
Izvršiti 3D izravnanje geodetske mreže

## Slide 4: Zapisnik merenja
Srediti zapisnik sa podacima snimanja girusnom metodom (Podaci_Girusna_Metoda.xlsx) – izračunati kao aritmetičku sredinu definitivne vrednosti:
horizontalnih pravaca,
vertikalnih uglova,
kosih dužina.

## Slide 5: Koordinate tačaka u GK
Pronaći koordinate stubova S5 i S6 u GK projekciji, ako su poznate koordinate stubova S1 i S2 u GK projekciji:
 | Y | X
S1 | 7421618.624 | 4992234.053
S2 | 7421348.403 | 4992144.062

## Slide 6: Približne visine
Približne visine ploče stubova:
 | H
S1 | 136,273
S2 | 134,633
S5 | 123,895
S6 | 124,762

## Slide 7: Svođenje dužina na ravan GK projekcije
Neophodno je izvršiti popravku kosih dužina za uticaj atmosferskih parametara (temperature i pritiska) na osnovu sledećih formula:
gde je:
– merena kosa dužina[ m ],
– popravljena vrednost kose dužine za uticaj atmosferskih parametara [ m ],
– koeficijent atmosferske popravke,
P – atmosferski pritisak [mb],
T – temperatura vazduha [ °C ].

## Slide 8: Svođenje dužina na ravan GK projekcije
Neophodno je izvršiti i popravku zenitnog odstojanja (Z) za uticaj refrakcije na osnovu sledeće formule:
gde je:
Z – mereno zenitno odstojanje [ ° ]
ZK – mereno zenitno odstojanje popravljeno za uticaj refrakcije [ ° ]
k=0.13 – koeficijent refrakcije
R=6377000 [m] – poluprečnik Zemljine lopte

## Slide 9: Svođenje dužina na ravan GK projekcije
Sledeći korak je svođenje kose dužine (DA) na horizontalnu (DHOR) korišćenjem zenitnog odstojanja (ZK) na osnovu sledećeg izraza:
Zatim se vrši svođenje horizontalne dužine (DHOR) na nultu nivosku površ primenom sledeće formule:
gde je:
– srednja vrednost nadmorskih visina krajnjih tačaka merene dužine

## Slide 10: Svođenje dužina na ravan GK projekcije
Visinske razlike između stubova izračunati na osnovu kose dužine (DA), zenitnog odstojanja (ZK), visina instrumenta (i) i signala (l) i sledeće formule:

## Slide 11: Svođenje dužina na ravan GK projekcije
Naredni korak predstavlja svođenje horizontalne dužine sa Nulte Nivoske Površi (DNNP) na ravan Gauss Krüger-ove projekcije (DGK) gde se vrši računanje sledeće popravke:
gde je:
ΔSg – vrednost porpavke za koju treba korigovati dužinu na Nultoj Nivoskoj Površini () kako bi se svela na dužinu u ravni Gauss Krüger-ove projekcije ().
Y – koordinata Y sredine dužine u Gauss Krüger-ovoj projekciji

## Slide 12: Svođenje dužina na ravan GK projekcije
Konačno, vrši se popravka dužine na Nultoj Nivoskoj Površini (DNNP) kako bi se dobila dužina u ravni Gauss Krüger-ove projekcije (DGK) primenom sledećeg izraza:
DGK – dužina u ravni Gauss Krüger-ovе projekcije

## Slide 13: 3D izravnanje geodetske mreže
Mrežu izravnati kao slobodnu po metodi najmanjih kvadrata, po modelu posrednog izravnanja
Merene veličine – horizontalni pravci, popravljeni vertikalni uglovi i popravljene kose dužine za uticaj atmosferskih parametara
Nepoznate veličine – X i Y koordinate i visina ploče stubova S1, S2, S5 i S6
Približne koordinate i visine ploče stubova su date na slajdu 5 i 6
Datum mreže definisati minimalnim tragom na sve tačke
Izravnanje uraditi prema uputstvu datom u radu „PRIMENA TRODIMENZIONALNOG IZRAVNANJA LOKALNIH GEODETSKIH MREŽA U INŽENJERSKOJ GEODEZIJI“